| Altimeter und Statik-Systemtest gem. LTH 40 in Übereinstimmung mit FAR Part 43 App.E und F | Formblatt 40.3 | REGISTRATION: Kennzeichen: |
| --- | --- | --- |
|  | REVISION Revision 0 | AIRCRAFT TYPE: SERIAL-No.: |
|  |  | PROJECT-No.: |
|  | Seite 1 von 1 | DATE: Datum: |

fafa 1. Allgemeines Ort der Durchführung Platzhöhe ft Flugplatzinfos Alt. No.1 stby Alt. No.2 QFE: QNH: Toleranz +/- 20 ft Höhenmesser S/N 2. Statik-System Dichtigkeitstest a) ohne Druckkabine: Diff. Druck am Höhenmesser 1000 ft über QFE b) mit Druckkabine: Höhenmesser am max. Kabinendiff.-druck über QFE Verwendete max. Kabinenhöe MAX. Druckverlust nach 1min 100 ft Nr.1 lst ft Nr.2 lstt ft 3. Skalenfehler Prüfpunkte lst - Anzeige in ft Toleranz Encoder in ft No.1 stby No.2 +/- ft +/- 125 ft -1000 20 0 20 500 20 1000 20 1500 25 2000 30 3000 30 4000 35 4100 Encoder with Gilham Code only 6000 40 8000 60 10000 80 12000 90 14000 100 15700 Encoder with Gilham Code only 16000 110 18000 120 20000 130 22000 140 25000 155 30000 180 31000 Encoder with Gilham Code only 35000 205 40000 230 45000 255 50000 280 4. Hysterese-Test Alt 1 stby Alt2 Tol ft Gehäusedichtigkeitstest: Bei 18000 ft max. 100 ft/min -100 Testpunkt 1 50% max. Höhe +/-75 Testpunkt 2 40% max. Höhe +/-75 Elast. Nachwirk. bei Tagesdruck +/-30 5. Barometrische Skalenfehler Druck Druck Höhendiff. in ft lst-Anzeige Toler. +/- 25 ft inch Hg hPa für inHg für hPa No.1 stby No.2 28,10 952 -1727 -1715 28,50 965 -1340 -1334 29,00 982 -863 -864 29,50 999 -392 -391 29,92 1013 0 0 30,50 1033 531 531 30,90 1046 893 883 30,99 1050 974 989 6. Reibung (750 ft/min) Prüfpunkte lst - Anzeige in ft Toleranz in ft No.1 stby No.2 +/- ft 1000 70 2000 70 3000 70 5000 70 10000 80 15000 90 20000 100 25000 120 30000 140 35000 160 40000 180 50000 250 7. Abschluß: Alle Leitungen angeschlossen/Originalzustand Mech.: Insp.: Stempel Air Data Test Set Information Manufacturer: Model: Serial Number: Date of Calibration: Accuracy Specification: