| MODE A/C TRANSPONDER BODENPRÜFAUFZEICHNUNG | Formblatt 40.2 A | REGISTRATION: Kennzeichen: |
| --- | --- | --- |
|  | REVISION Revision 0 | AIRCRAFT TYPE: SERIAL-No.: |
|  | Seite 1 von 1 | PROJECT-No.: |
| Durchgeführt von: |  | DATE: Datum: |
| afa Gerätebeschreibung 1 2 Testgerät Hersteller Gerätetype Partnummer Serial Nummer Mod Status (für Testgerät: Kalibrierungsdatum) Sichtkontrolle 1 2 Verkabelung auf Zustand, Scheuerstellen und Beschädigungen prüfen Antennen auf Beschädigung, Zustand und Korrosion prüfen Bedienknöpfe prüfen Funktionsprüfungen 1 2 Limits Sendefrequenz Sendeleistung Empfängerempfindlichkeit Codierung Mode A Decodierung P3 (Interr.) Impulslänge und Impulsabstand (Framing) S L S -9dB S L S 0dB Ident: Funktion und Dauer Self Test Mode C: Anzeige der Höhe bei 1013,25 hPA (Vergleich mit geprüftem Höhenmesser) Reply Light Panel Light Befund Alle Tests wurden gemäß den Vorgaben des ACG-LTH 40 sowie den Limits gemäß FAR 43 Appendix F durchgeführt . Die Anlage(n) ist (sind) lufttüchtig. ja nein Ort und Datum Prüfer / Freigabeberechtigter |